## Slide 1: Instalații verzi pentru o societate durabilă Pompe de căldură
Vieru ștefan
XI H

## Slide 2: Ce sunt pompele de căldură?
Pompele de căldură sunt aparate puternic avansate din punct de vedere tehnologic ce permit celor care le utilizează să obțină încălzirea și răcirea casei sau producția apei calde folosind energia regenerabilă pentru a asigura un confort sporit pe tot parcursul anului

## Slide 3: Cum funcționează o pompă de căldură?
O pompă de căldură aer/apă extrage căldură din aerul exterior folosind o unitate exterioară. Chiar și atunci când afară îngheață, se poate genera suficientă căldură datorită agentului frigorific. Se poate face o distincție între o versiune monobloc sau split.
În versiunea monobloc, toate componentele de pe partea agentului frigorific sunt conținute în unitatea exterioară. În unitatea exterioară, agentul frigorific circulă în circuit închis prin componentele de pe partea agentului frigorific. Căldura din aerul exterior este convertită și transferată prin intermediul condensatorului către conducta de încălzire centrală care conectează unitatea exterioară la unitatea interioară. Această unitate interioară utilizează apoi un cazan integrat sau separat și o unitate de control pentru a vă încălzi casa și a pregăti apă caldă. Pentru răcire, pompa de căldură aer/apă inversează această operație.

## Slide 4
În versiunea split, agentul frigorific curge printr-o conductă de la unitatea exterioară la unitatea interioară. Ca urmare, condensatorul se află în unitatea interioară, iar compresorul, evaporatorul și supapa de expansiune sunt în unitatea exterioară. Conducta de agent frigorific formează un circuit închis in care circula agentul frigorific, astfel încât pompa de căldură convertește energia din aerul exterior in căldură pentru încălzirea casei și a apei din cazan. Versiunea split se poate răci și prin inversarea operațiunii.
Monobloc
Split

## Slide 5: Din ce materiale sunt confecționate?
Pompele de căldură sunt fabricate din diferite materiale, în funcție de tipul și designul specific al fiecărei unități. Materialele comune utilizate în construcția pompelor de căldură includ:
- Oțel inoxidabil sau alte aliaje rezistente la coroziune pentru carcasele exterioare și componentele interne expuse la umiditate sau la elemente externe.
- Cupru sau aliaje de cupru pentru schimbătoarele de căldură, deoarece acest material are o bună conductivitate termică și rezistență la coroziune.
- Aluminiu sau aliaje de aluminiu pentru unele componente, cum ar fi evaporatoarele și condensatoarele, datorită capacității lor de a transfera căldura eficient și de a fi ușoare.
- Materiale plastice de înaltă calitate pentru carcasele sau componente interne, pentru a reduce greutatea și pentru a oferi izolație electrică sau termică.

## Slide 6
Însă, dintre materialele menționate, materialele plastice de înaltă calitate și aluminiul sunt considerate mai prietenoase cu mediul în comparație cu oțelul inoxidabil și cuprul, din următoarele motive:
- Plasticul de înaltă calitate, deoarece unele tipuri de plastice de înaltă calitate sunt reciclabile și pot fi mai ușoare decât metalele, ceea ce poate reduce consumul de energie necesar pentru transport și manipulare. În plus, utilizarea acestor materiale poate reduce emisiile de carbon asociate cu producerea și utilizarea lor.
- Aluminiul, deoarece aluminiul este un material reciclabil și poate fi refolosit în mod repetat fără a-și pierde proprietățile. Procesul de reciclare a aluminiului necesită mai puțină energie în comparație cu producția de aluminiu din minereu de bauxită. De asemenea, aluminiul este ușor, ceea ce poate reduce consumul de energie necesar pentru transport.
Imagini reprezentative

## Slide 7: Impactul acestora asupra mediului înconjurător
Pompele de căldură produc un impact pozitiv considerabil asupra mediului, deoarece:
- nu folosesc combustibil;
- lucrează în principal cu surse de energie inepuizabile, furnizate de natura însăși, cum ar fi aerul;
- utilizează doar o cantitate mică de energie electrică, necesară pentru rularea ciclului de refrigerare;
-poate fi combinat cu un sistem de energie solară, caz în care toată energia utilizată este regenerabilă.

## Slide 8: Concluzie
Deci, în concluzie, pompele de căldură sunt unele dintre cele mai ecologice instalații pentru încălzire, și cele mai avantajoase. Pe lângă faptul că ele sunt confecționate din materiale ce pot fi reciclate cu foarte mare ușurință, ele mai și folosesc resurse inepuizabile ale planetei. Dar, din punct de vedere estetic, ele pot da și un aspect plăcut casei/curții etc (de exemplu o pompă de căldură monobloc neagră dă un aspect foarte plăcut casei).
De asemenea, ele nici nu folosesc foarte multă energie electrică, deci sunt considerate prietenoase cu mediul și din acest punct de vedere, iar cum sunt o investiție pe termen lung, nici nu trebuie să ne facem griji că după un an trebuie schimbat sistemul.

## Slide 9: Bibliografie
  https://amber.md/pompe-de-caldura-cum-functioneaza-si-care-este-impactul-lor-pozitiv-asupra-mediului/
  https://www.ariston.com/ro-ro/the-comfort-way/sfaturi-si-recomandari/pompa-de-caldura-ce-este-cum-functioneaza-care-sunt-avantajele-ei
  https://www.trust-expert.ro/principiul-de-functionare-a-pompei-de-caldura-cum-functioneaza-pompa-de-caldura/
  https://ro.wikipedia.org/wiki/Pomp%C4%83_de_c%C4%83ldur%C4%83
Vă mulțumesc!