## Slide 1: Panouri solare
Elev: Gîlcă Iasmina Andreea
Clasa a XI-a h

## Slide 2
Un panou solar fotovoltaic, spre deosebire de un panou solar termic, transformă energia luminoasă din razele solare direct în energie electrică. Componentele principale ale panoului solar fotovoltaic sunt celulele solare.
Panourile solare fotovoltaice se utilizează separat sau legate în acumulatori pentru alimentarea consumatorilor independenți sau pentru generarea de curent electric ce se livrează în rețeaua publică.
Un panou solar fotovoltaic este caracterizat prin parametrii săi electrici, cum ar fi tensiunea de mers în gol sau curentul de scurtcircuit.

## Slide 4
Pentru a îndeplini condițiile impuse de producerea de energie electrică, celulele solare se vor asambla în module fotovoltaice. Panourile pe care sunt montate asigură și:
protecție transparentă împotriva radiațiilor și intemperiilor,
legături electrice robuste,
protecția celulelor solare rigide de acțiuni mecanice,
protecția celulelor solare și a legăturilor electrice de umiditate,
asigurare unei răciri corespunzătoare a celulelor solare,
protecția împotriva atingerii a elementelor componente conducătoare de electricitate,
posibilitatea manipulării și montării ușoare.

## Slide 5
Se cunosc diferite variante de construcție a modelelor existente de panouri solare fotovoltaice. În continuare este descrisă construcția modelului cel mai răspândit în momentul de față.

## Slide 7
Parametrii unui panou solar fotovoltaic se stabilesc, la fel ca și cei pentru celule solare, pentru condiții de test standard.
Prescurtări ale termenilor mai des utilizați
SC: Scurtcircuit (engleză Short Circuit),
OC: Mers în gol (engleză Open Circuit),
MPP: Punctul de putere maximă (engleză Maximum Power Point).
Caracteristicile unui panou solar sunt:
Tensiunea de mers în gol ���,
Curent de scurtcircuit ���,
Tensiunea în punctul optim de funcționare ����,
Curentul în punctual de putere maximă ����,
Putere maximă ����,
Factor de umplere ��,
Coeficient de modificare a puterii cu temperatura celulei,

## Slide 8
Încapsularea durabilă a elementelor componente are o importanță foarte mare deoarece umiditatea ce ar putea pătrunde ar afecta durata de viață a panoului solar prin coroziune și prin scurtcircuitarea legăturilor dintre elementele prin care trece curent electric.

## Slide 9: Bibliografie
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Panou_solar_fotovoltaic