## Slide 1: Instalații Verzi
Prepeliță Elena Daniela instalații sanitare

## Slide 2
Instalațiile sanitare variază în funcție de locul unde sunt folosite.
Instalații de interior – această este rețeaua care susține circuitul apei din interiorul casei.
Instalații de exterior – acestea se realizează în afară locuinței.

## Slide 3
Pentru executarea corecta a instalatiei de canalizare este necesara cunoasterea caracteristicilor obiectelor sanitare. Lavoarele se executa din portelan sanitar sau din fonta emailiata si pot fi cu sau fara spate. !ateria amestecatoare de apa rece cu apa calda de consum se poate monta pe lavoar si se numeste baterie stativa sau pe perete."n cazul utilizarii bateriei stative lavoarul este gaurit cu ajutorul unei masini de gaurit, in atelierul de prefabricate pentru a permite racordarea bateriei la conductele de alimentare cuapa rece si calda . De asemenea, lavoarul este prevazut cu orificiu de scurgere și prevazut cu un vintil.
ALCATUIREA SI FUNCTIONAREA INSTALATIILOR INTERIOARE DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE
La alcatuirea instalatiei de canalizare a apelor uzate menajere se tine seama de:' timpul și numărul si modul de amplasare in cladire a obiectelor sanitare, urmarindu’se obtinerea unor solutii economice, in special de metal si indeplinirea conditiilor pentru prefabricarea instalatiei ' caracterul curgerii apelor uzate in conductele retelei de canalizare pentru a asigura o functionare sigura si o exploatare simpla a intregii instalatii.

## Slide 4: Tipuri de conducte
CONDUCTE DIN PLASTIC Conductele din plastic reprezintă o variantă accesibilă deoarece au un preț scăzut. Din același motiv, calitatea acestora nu este una foarte ridicată, având o durată de viață și o rezistență mult mai mică în comparație cu celelalte tipuri de conducte. În cazul folosirii lor pentru sistemul de încălzire, conductele din plastic permit apariția fisurilor fiindcă nu suportă presiuni la temperaturi foarte ridicate. Totuși, conductele din plastic prezintă și o serie de avantaje, anume: costul redus, flexibilitate mare și rezistență sporită la coroziune. CONDUCTE PEXAL Conductele PEXAL sunt formate din trei straturi: strat interior din plastic, strat intermediat din metal și unul exterior din plastic. Stratul intermediat asigură rigiditate împotriva presiunilor ridicate și a dilatației termice, iar cel exterior are rol de protecție. Datorită componenței sale, pexalul este recomandat pentru distribuția apei calde și reci, dar și pentru circuitul de încălzire prin radiatoare sau prin pardoseală. Aceste conducte au o rezistență crescută la coroziune și o conductivitate termică mult mai scăzută față de cea a cuprului, astfel, beneficiază de pierderi mult mai mici de energie. CONDUCTE DIN CUPRU Conductele din cupru sunt folosite din cele mai vechi timpuri, acestea fiind rezistente și având o durată de viață prelungită. În ciuda faptului că se numără printre cele mai estetice conducte, având un aspect deosebit, conductele din cupru sunt foarte zgomotoase și au un preț piperat în comparație cu celelalte tipuri de conducte. CONDUCTE PPR Conductele din polipropilenă (PPR) sunt cele mai populare conducte si se regăsesc în marea majoritate a locuințelor. Acestea sunt rezistente, având capabilitatea de a suporta temperaturi ridicate și au o durată de viață estimativă de 50 de ani. Alte beneficii includ flexibilitatea, faptul că nu permit acumularea depunerilor dar și un pret accesibil.

## Slide 6: Sfaturi
Recomandăm întotdeauna ca aceste lucrări să fie realizate de către profesioniști în domeniu, astfel vei fi scutit de neplăcerile create de o lucrare realizată necorespunzător. Dacă lași pe cineva care nu are expertiză în acest domeniu, cresc riscurile unui montaj greşit, iar banii economisiţi vor fi cheltuiţi pe reparaţii. Cel mai indicat este să apelezi la firme specializate pentru montarea instalaţiei sanitare. Aceste firme vor trimite echipe de instalatori autorizaţi și îți pot oferi garanție în ceea ce privește lucrarea. Cât despre echipamente și materiale, e de preferat achiziționarea produselor de calitate, chiar dacă au un preț mai ridicat.
Alege ţevile în funcţie de temperatura şi de presiunea apei. Foloseşte ţevi de calitate, chiar dacă sunt mai scumpe. Cele mai indicate sunt cele din polietilenă reticulată, cu racorduri din alamă zincată. Dimensionează instalaţia sanitară în funcţie de presiunea presupusă a apei. Ia măsuri de siguranţă faţă de inundaţii: montează un robinet înainte de intrarea conductei principale în locuinţă. Canalizarea se proiectează în baza principiului forţei gravitaţionale, astfel că toate conductele acestei reţele trebuie să fie construite în pantă.

## Slide 8: Bibliografie
https://www.ecoterm.ro/articole/instalatiile-sanitare-ce-sunt-si-la-ce-ne-folosesc/
https://www.quickshop.ro/totul-despre-instalatile-sanitare-a106